## Slide 1: CS21106 高级硬件设计(FPGA)
计算机学院 刘大江
实验说明
2020秋季

## Slide 2: 背景
近年来，随着深度学习算法的突破和当前计算能力以及计算机架构的局限性，硬件加速受到越来越多的关注。
其中，使用硬件加速卷积神经网络更是是现代人工智能应用的核心部分。
传统架构
（CPU）
逐条执行指令
并行性差
硬件加速器（FPGA）
数据驱动
高并行性
VS

## Slide 3: Convolution 计算
for(oy=0;oy<6;++oy)//output rows
for(ox=0;ox<6;++ox)//output columms
for(kz=0;kz<16;++kz)//input channels
for(ky=0;ky<3;++ky)//kernel rows
for(kx=0;kx<3;++kx)//kernel columms
out[oy][ox] += img[kz][oy+ky][ox+kx]*f[kz][ky][kz]
=
×
输入数据(多输入通道)
输入权重
输出特征图
…
…

## Slide 4: Max Pooling 计算
for(oy=0,ty=0;oy<3;oy++,ty=oy*2)//output rows
for(ox=0,tx=0;ox<3;ox++,tx=ox*2)// output columms
for(iy=0;iy<2;iy++)//max pooling stride
for(ix=0;ix<2;ix++)//max pooling stride
out[oy][ox] =max(out[oy][ox],in[ty+iy][tx+ix])
=
输入数据
输出特征图
Max pooling 计算

## Slide 5: Convolution与Max Pooling融合优化
将convolution与Max Pooling计算融合成为一个模块，根据前面两模块的代码来进行具体实验的编写，同时探索在定点数数据表示下，是否减少资源的使用（如MAC单元，存储单元等）
=
×
输入数据(多输入通道)
输入权重（depth*w*h）
输出特征图
…
…
=
输出特征图
Max pooling 计算

## Slide 6: 卷积框图
Line
Buffer
（Feature Map）
Weight
RAM
Feature
RAM
BRAM
Conv
Conv
Conv
Conv
Adder
Tree
…
…
…

## Slide 7
融合框图
Line
Buffer
（Feature Map）
Weight
RAM
Feature
RAM
Max
Pooling
Buffer
Conv
Conv
Conv
Conv
Adder
Tree
…
…
…

## Slide 8: 设计要求
基本功能：Convolution 与 Max Pooling 通过Buffer连接
  扩展功能： Convolution 与 Max Pooling 深度融合，减少计算量
设计目标：
  Metric =1 / 执行时间 / (#BRAM +#LUT+#DSP))

## Slide 9: 参考文献
[1] Y.-H. Chen, J. Emer, and V. Sze, “Eyeriss: A Spatial Architecture for Energy-Efficient Dataflow for Convolutional Neural Networks,” in 2016 ACM/IEEE 43rd Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA), 2016, pp. 367–379.
[2] Y.-H. Chen, T. Krishna, J. S. Emer, and V. Sze, “Eyeriss: An energy-efficient reconfigurable accelerator for deep convolutional neural networks,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 52, no. 1, pp. 127–138, 2016.
[3] Y.-H. Chen, T.-J. Yang, J. Emer, and V. Sze, “Eyeriss v2: A Flexible Accelerator for Emerging Deep Neural Networks on Mobile Devices,” arXiv Prepr. arXiv1807.07928, 2018.
[4] X. Chen, Y. Han and Y. Wang, "Communication Lower Bound in Convolution Accelerators," 2020 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA), San Diego, CA, USA, 2020, pp. 529-541, doi: 10.1109/HPCA47549.2020.00050.

## Slide 10: 谢谢